## Slide 1: ОТЧЕТ по научно-исследовательской работе аспиранта за VI семестр Тема: Разработка и исследование математических моделей управляемых процессов многокомпонентной ректификации в технологии переработки природного газа
Кафедра автоматики и процессов управления
Аспирант гр. 8931 Сердитов Ю.Н.
Руководитель Душин С.Е.

## Slide 2: Решённые задачи:
модернизировать компьютерную модель Испарителя (Теплообменника);
провести анализ системы на предмет применения адаптивного регулятора;
синтезировать адаптивный регулятор для компенсации возмущающего воздействия.

## Slide 3
Отгонная часть РК
н.у. температуры пара и концентрации влаги в паре
Исходная смесь
Входные значения из Испарителя
Параметры ф-ции скорости теплового потока пара

## Slide 4
Испаритель (Теплообменник)
Возмущающее воздействие
ПИ-регулятор
Сигнальная адаптация
н.у. концентр. воды в паре
Эталонная модель
Исполнительный механизм (заслонка)

## Slide 5
Реализация
испарителя
Возмущающее воздействие
Концентрация влаги в паре
Температура пара = Температура жидкости
Теплообменная фаза
Массообменная фаза
Температура жидкости
Температура стенок
Температура дымовых газов
Концентрация влаги в паре
Среднее значение по 4-ём пространственным точкам

## Slide 6
Реализация исполнительного механизма
Реализовано:
ограничение в 5 %/сек. на скорость возрастания температуры;
линейный преобразователь из процентов в градусы с верхним и нижним пределом;
и задержка по времени (1 сек.).

## Slide 7
Сравнение тех. процессов с ПИ-регулирование и без него

## Slide 9
Нужен этой системе адаптивный регулятор
или нет?

## Slide 10
Компенсация внешнего возмущения (работа ПИ-регулятора)
Разработка адаптивного регулятора для компенсации внешнего возмущения по температуре стенок, является не целесообразна по причине абсурдности компенсации, которое может привести к ЧП. Если и стоит регулировать данное явление, то только в формате перевода всей системы «АВО-РК-Испаритель» в режим отключения от остальной системы. В связи с этим, единственными внешними возмущениями оказываемыми на систему остаются температура жидкости и концентрация влаги в жидкости в исходной смеси.
Подача внешнего возмущениями по температуре жидкости (+/-10 С) и далее по концентрации воды в жидкости (+/-1.5 %)

## Slide 11
Результаты компенсации внешнего возмущениями по температуре жидкости (+/-10 С)
Представленные результаты показывают, что регулирование по температуре жидкости отлично справляется с задачей стабилизации. Но т.к. регулирования по другим переменным не было реализовано, то видим некоторые отклонения. Существенные ли эти отклонения? Мне кажется, что нет. Везде в пределах нормы.
  7 С
  4 С
  2.5 С
  0.5 %
  0.03 %
  0.5 %
  0.02 %

## Slide 12
Представленные результаты показывают, что влияние данного возмущения оказывает только на концентрацию воды в жидкости.
И т.к. эта переменная не считывается, то и регулирования по этой переменной нет.
  0 С
  0 С
  0 С
  0 %
1  0.4 %
  0 %
2  1.5 %
1  0.4 %
2  1.5 %

## Slide 13
Компенсация параметрической неопределённости (внутреннее изменение атмосферного давления)
(работа ПИ-регулятора)

## Slide 14
Компенсация параметрической неопределённости
(скорость потока жидкости)
(работа ПИ-регулятора)

## Slide 15
Компенсация внешнего возмущения
(работа адаптивного-регулятора):
Адаптивное управление — совокупность методов теории управления, позволяющих синтезировать системы управления, которые имеют возможность изменять параметры регулятора или структуру регулятора в зависимости от изменения параметров объекта управления или внешних возмущений, действующих на объект управления.
В данном случае, была применена система с эталонной моделью (ЭМ).
В системах с сигнальной адаптацией эффект самонастройки достигается без изменения параметров управляющего устройства с помощью компенсирующих сигналов.
При использовании сигнальных воздействий на вход системы подаётся специально организованное внешнее идентифицирующее воздействие, например, в виде изменения задания регулятору.
Применяется для управления нелинейной системы, или системы с переменными параметрами. К примерам таких систем относят, например, асинхронные машины, транспортные средства на магнитной подушке, магнитные подшипники и т.п.

## Slide 16
Выводы:
В следствии полученных результатов моделирования системы с ПИ-регулятором, становится очевидно, что создание адаптивного регулятора является избыточным и не обоснованным решением.
В данной системе – распределённой, невозможно скомпенсировать возмущение по Тпар  Спара  Сжид, т.к. управление возможно только по последней пространственной точки.
Регулирование Тпара требует дополнительного источника тепла. Невозможно управлять 2-мя параметрами системы имея 1 источника тепла.

## Slide 17
Беляев М.Е., Павлов А.С., Шаветов С.В. Методические указания к выполнению практической работы по курсу «Управление непрерывными и дискретными процессами». – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 40 с.
Ссылки: