## Slide 1: ОТЧЕТ по научно-исследовательской работе аспиранта за VI семестр Тема: Разработка и исследование математических моделей управляемых процессов многокомпонентной ректификации в технологии переработки природного газа
Кафедра автоматики и процессов управления
Аспирант гр. 8931 Сердитов Ю.Н.
Руководитель Душин С.Е.

## Slide 2: Решённые задачи:
В текущем семестре:
Проведена более глубокая проверка по выявлению причин, предварительно полученных результатов, в следствии создания модального регулятора и наблюдателя состояния для взаимосвязанной модели отгонной части ректификационной колонны (ОРК) + Теплообменника.
Также были выявлены определяющие параметры для взаимосвязанной модели укрепляющей части ректификационной колонны (УРК) + аппарата воздушного охлаждения (АВО).
Планируется:
Провести анализ существующего ПИ-регулятора в контуре АВО на отработку внешних возмущений по выявленным ранее определяющим параметрам системы.
При условии достаточности существующего ПИ-регулятора в контуре АВО, далее перейти к созданию полной ректификационной колоны (ПРК).
При появлении полноценного объекта (ПРК) можно переходить к созданию лабораторного стенда, имитирующего работу ПРК с возможностью отработки внешнего возмущения, подаваемого студентом из вне.

## Slide 3
Выводы:
В следствии полученных результатов моделирования системы с ПИ-регулятором, становится очевидно, что создание адаптивного регулятора является избыточным и не обоснованным решением.
В данной системе – распределённой, невозможно скомпенсировать возмущение по Тпар  Спара  Сжид, т.к. управление возможно только по последней пространственной точки.
Регулирование Тпара требует дополнительного источника тепла. Невозможно управлять 2-мя параметрами системы имея 1 источника тепла.