## Slide 1: Разработка математической модели укрепляющей части ректификационной колонны
Department of Automation and Control Processes

## Slide 2: Объект исследования
Приняты следующие допущения:
1) массообменные процессы:
– жидкость (ДЭГ или флегма) в насадках РК полностью перемешивается;
– режим продольного перемешивания фаз отсутствует;
– скорости пара и жидкости одинаковы по сечению РК;
– концентрации пара и жидкости одинаковы по сечению РК;
– через поверхность раздела фаз в противоположных направлениях переносится одинаковое количество капельной влаги;
– ДЭГ, проходя через насадку, не задерживается;
– зависимость равновесной концентрации целевого компонента в паре в общем случае нелинейная.
2) теплообменные процессы:
– теплоемкость стенок РК считается малой по сравнению с теплоемкостью теплоносителей;
– тепловой поток через стенку устанавливается мгновенно при изменении температур, движущихся противотоком паровой и жидкой фаз.
Укрепляющая часть РК
Отгонная часть РК
Notes: Объектом моего исследования является укрепляющая часть РК, которая вместе с Отгонной частью РК входит в состав полной РК.
Пройдя систему тепловой подготовки, в середину РК поступает смесь ДЭГа и влаги, тем самым разделяя РК на укрепляющую и отгонную части.
Отгонная часть РК состоит из нижней часть РК и Испарителя (теплообменника), который выпаривает влагу из поступившей смеси.
Укреп. часть РК состоит из верхней части РК и аппарата воздушного охлаждения, который охлаждает пар встречным атмосферным воздухом и отводит сконденисрованную флегму обратно в РК, для повторного выпаривания, до достижении необходимой концентрации абсорбента.
Также на РК налагаются допущения, приведённые на слайде

## Slide 3: Нелинейные взаимосвязанные математические модели укрепляющей части РК
, где – скорость потока газа, м/с; vж – скорость потока жидкости (абсорбента), м/с; qп – температура пара, °C; q0 – нормальная температура 273 К; D – диаметр основания колонны, м; Vm – объем моля идеального газа при нормальных условиях, м3; P0 − нормальное давление, Па; Pр − рабочее давление, Па; Ḡп – расход пара, кмоль/с; t – время, c; z – пространственная переменная; Rqп, Rqж – физико-технологические коэффициенты, зависящие от физико-химического состояния фаз и геометрии аппарата.
Notes: С учетом принятых допущений ММ взаимосвязанных тепло- и массообменных процессов в РК и АВО имеет вид системы дифференциальных уравнений в частных производных.
Данные модели были описаны в трудах Душина и Абрамкина Сергея Евгеньевича.
Их особенностью является нелинейная зависимость скорости теплового потока пара от температуры.

## Slide 4: Математическая модель укрепляющей части РК
Notes: На основе данных ММ были спроектированы компьютерные модели в математическом пакете SimInTech
Красным цветом изображены блоки отвечающие за теплообменный процесс,
а коричневым – за массобменный процесс

## Slide 5: Математическая модель аппарата воздушного охлаждения
Notes: Эти модели проектировались также в Simulinkе, но
при качественном сравнении этих двух математических пакетов, на этих же моделях, при одинаковых параметрах моделирования
– время затраченное на моделирование в пакете SimInTech было меньше, а результат моделирования, примерно до 9 знака после запятой, полностью совпадал.

## Slide 6: Цели и задачи
Цель работы – повышение скорости и качества проектирования систем управления технологическими процессами на примере исследования тепломассообменных процессов
в укрепляющей части ректификационной колонны.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
– разработать конечно-разностные модели ректификационной колонны и аппарата
воздушного охлаждения на основе дискретно-непрерывных математических моделей;
– найти шаблоны для конечно-разностных моделей удовлетворяющие
физике протекающих процессов;
– разработать узкоспециализированный программный модуль для моделирования
технологических процессов регенерации диэтиленгликоля.
Notes: Но к сожалению, моделировании более сложных систем в таких математических пакетах занимает большее количетво времени и вносит определённые неудобства.
Поэтому, цель данной работы заключается в повышении скорости и качества проектирования систем управления технологическими процессами
на примере исследования тепломассообменных процессов в укрепляющей части ректификационной колонны.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
– разработать конечно-разностные модели ректификационной колонны и аппарата воздушного охлаждения на основе дискретно-непрерывных математических моделей;
– найти шаблоны для конечно-разностных моделей удовлетворяющие физике протекающих процессов;
– разработать узкоспециализированный программный модуль для моделирования технологических процессов регенерации диэтиленгликоля.

## Slide 7: Обзор математических инструментов и методов численного интегрирования
Comsol Multiphysics
Wolfram Mathematica
Matlab/Simulink
Notes: Проведя обзор различных готовых математических пакетов, таких как Comsol Multiphysics, Wolfram Mathematica, Matlab/Simulink,
мы пришли к выводу, что все эти инструменты либо дорогие как Comsol, либо находят решение только в символьном виде.
Поэтому более подходящим варантом является создание узкоспециализированного программного модуля для моделирования данных технологических процессов.

## Slide 8: Графический интерфейс основного окна разработанного программного модуля

## Slide 9: Нелинейные взаимосвязанные математические модели укрепляющей части РК в конечно-разностном виде
Notes: На основе нелинейной непрерывно-дискретной модели УРК и АВО были построены нелинейные ММ в конечно-разностном виде,
с помощью метода численного моделирования явных схем Эйлера.
Применение данного метода для моделирования технологических процессов
абсорбционной осушки природного газа, обусловлено тем,
что данная задача относится к классу одномерных.
Такие задачи традиционно решаются методом конечных разностей.
А программная реализация алгоритмов, описываемых данным методом, намного проще.

## Slide 10: Графические схемы формирования конечно-разностных моделей: а) укрепляющей части РК; б) АВО
а)
б)
Notes: В процессе исследования были изучены различные шаблоны для моделей УРК и АВО.
И в результате исследования динамических и статических характеристик, показали свою эффективность схемы показанные на слайде

## Slide 11: Результаты моделирования взаимосвязанной конечно-разностной математической модели в укрепляющей части РК
Notes: Результаты моделирования представленны на слайде в виде сравнительного графика с непрерывно-дискретной моделью
Верификация полученных результатов проводилась в математическом пакете SimInTech
Результаты компьютерного моделирования подтвердили адекватность разностных моделей реальным технологическим процессам.
Моделирование теплообменных процессов проводилось при следующих параметрах:
Δτ = 0,01 – шаг дискретизации по времени,
Δh = 1,333 – шаг дискретизации по пространству,
z = 3 – количество пространственных точек на сетке,
t = 3000 – конечное время моделирования.

## Slide 12: Результаты моделирования конечно-разностной математической модели аппарата воздушного охлаждения
Notes: Анализ графиков системы воздушного охлаждения показывает, что разностная модель
полностью повторяет динамику процессов,
а имеющаяся погрешность
(3 градуса для температуры насыщенного пара и 1 градус для температуры стенок) не является критичной.

## Slide 13: Выводы по проведённой работе
– разработаны новые схемы преобразования математической модели из дискретно-непрерывной формы в конечно-разностную на основе явной схемы Эйлера;
– разработаны разностные модели укрепляющей части РК в контуре с моделью АВО;
– разработано программное средство позволяющее адекватно и быстро моделировать технологические процессы, происходящие в подсистеме «Ректификация.
Notes: Подводя итоги, отметим основные результаты:
- разработаны новые схемы преобразования математической модели из дискретно-непрерывной формы в конечно-разностную на основе явной схемы Эйлера;
- разработаны разностные модели укрепляющей части РК в контуре с моделью АВО;
- разработано программное средство позволяющее адекватно и быстро моделировать технологические процессы, происходящие в подсистеме «Ректификация.

## Slide 14: Спасибо за внимание!